m² Lieferung und Montage von

BRUCHAPaneel® BRANDSCHUTZ Fassadenelemente, verdeckte Befestigung

System Brucha Mineralwoll-Fassade „FP-F“

Dämmkern bestehend aus konstruktiver, steggerichteter Mineralwolle, Raumgewicht 120 kg/m³, Brandverhalten EN 13501-1, Euroklasse A1, mit den Stahlblechschalen schubfest verbunden.

Außen verzinktes Stahlprofilblech 0,6 mm, Zinkschicht 275 g/m², mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Standardfarben lt. Farbspektrum Basic, mit abziehbarer Spezialschutzfolie.

Innen (Raumseite) verzinktes Stahlblech 0,6 mm, Zinkschicht 275 g/m², mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Farben lt. Datenblatt, eingeschränkte Profilwahl, mit abziehbarer Spezialschutzfolie.

| Kernstärke: | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-Wert W/m²K nach EN 14509: | 0,781 | 0,540 | 0,427 | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,267 | 0,237 | 0,214 | 0,178 |
| Feuerwiderstand: *abhängig von Montagerichtung | - | EI 90 | EI 90 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 |

Baubreite: Standard 1100 mm, auf Anfrage 1000 mm

Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse A2-s1,d0 nicht brennbar, nationale und internationale Prüfungen, BRUCHAPaneel® ist FM zertifiziert.

Das BRUCHAPaneel® ist lt. DIBT bauaufsichtlich zugelassen.

Das BRUCHAPaneel® ist bei der ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft)

und im dgnb Navigator gelistet.

Das BRUCHAPaneel® ist BES 6001 zertifiziert – assessment score - very good

Nut- Feder-Stecksystem, dabei wird außen der Schraubenkopf aufgrund des Labyrinthprofils versenkt und

Durch das anschließende Paneel vollkommen abgedeckt, verdeckte – nicht sichtbare Befestigung.

Die integrierte Dichtung gewährleistet eine bestmögliche Dichtheit gegen Wind, die Paneele werden passgenau und wärmebrückenfrei miteinander verbunden.

Den längsseitigen Paneelabschluss bildet eine PE-Folie, die zugleich als Dampfbremse dient.

Bei dem BRUCHAPaneel® BRANDSCHUTZ Fassade FP-F muss im Außenbereich ein Rückschnitt der Wolle im Sockelbereich erfolgen.

Für die fachgerechte Montage der Elemente sowie zur Verbesserung der statischen Eigenschaften im System ist die Druckverteilerplatte (Z29b) zu verwenden, laut Zubehörliste lieferbar!

Im Einheitspreis sind die Edelstahlschrauben samt Dichtscheiben entsprechend der jeweiligen Unterkonstruktion einzukalkulieren.

Technische Daten

Elementlängen max.   	________ mm

Baubreite                    	________ mm

Dämmdicke                	________ mm

Farbe der Außenschale RAL	________

Farbe der Innenschale RAL	________

U-Wert in W/(m²K)             	________

Statische Merkmale

max. Riegelabstand

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

festgelegte max. Winddrucklast   ______ kN/m²

festgelegte max. Windsoglast      ______ kN/m²