m² Lieferung und Montage von

# BRUCHAPaneel® Wandelemente, sichtbare Befestigung

# System Brucha PIR+ Wand „WP“

bestehend aus einem PIR+/PUR-Hartschaumkern ca. 40 kg/m³, Pentanschäumverfahren, absolut FCKW-, HFCKW-, FKW sowie halogenfrei, ca. 95 % geschlossenzellig geschäumt, schubfest mit dem Stahlblech verbunden.

Außen verzinktes Stahltprofilblech 0,6 bzw. 0,5 mm, Zinkschicht 275 g/m², mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Standardfarben lt. Farbspektrum Basic, mit abziehbarer Spezialschutzfolie.

Innen (Raumseite) verzinktes Stahlblech 0,5 mm, Zinkschicht 275 g/m², leicht profiliert, mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Farben lt. Datenblatt, eingeschränkte Profilwahl, mit abziehbarer Spezialschutzfolie.

| Kernstärke: | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-Wert W/m²K n. EN 14509: | 0,559 | 0,435 | 0,355 | 0,263 | 0,210 | 0,175 | 0,150 | 0,140 | 0,131 | 0,124 | 0,117 | 0,105 | 0,095 | 0,084 |

Baubreite: Standard 1100 mm, auf Anfrage 1000 mm

# Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse Bs1d0, schwer entflammbar nationale und internationale Prüfungen, BRUCHAPaneel® ist FM zertifiziert.

# Das BRUCHAPaneel® ist lt. DIBT bauaufsichtlich zugelassen.

Das BRUCHAPaneel® ist seitens C2C zertifiziert.

Das BRUCHAPaneel® ist bei der ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft) und im dgnb Navigator gelistet.

Das BRUCHAPaneel® ist BES 6001 zertifiziert – assessment score - very good

# Nut-Feder-Stecksystem, ab Dicke 100 mm im Labyrinthstecksystem ausgeführt.

Die integrierte Dichtung (Kern 40-14 0mm) gewährleistet eine bestmögliche Dichtheit gegen Wind, die Paneele werden passgenau und wärmebrückenfrei miteinander verbunden.

Ab 150 mm keine Dichtung, passgenau gefräst.

Im Einheitspreis sind die Edelstahlschrauben samt Dichtscheiben entsprechend der jeweiligen Unterkonstruktion einzukalkulieren.

# Technische Daten

Elementlängen max.   	________ mm

Baubreite                    	________ mm

Dämmdicke                	________ mm

Farbe der Außenschale RAL	________

Farbe der Innenschale RAL	________

U-Wert in W/(m²K)             	________

# Statische Merkmale

max. Riegelabstand

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

festgelegte max. Winddrucklast   ______ kN/m²

festgelegte max. Windsoglast      ______ kN/m²

m² Lieferung und Montage von

# BRUCHAPaneel® Wandelemente, sichtbare Befestigung

# System Brucha iQTec Wand „WP“

bestehend aus einem iQTec-Hartschaumkern ca. 40 kg/m³, Pentanschäumverfahren, absolut FCKW-, HFCKW- sowie FKW frei, ca. 95 % geschlossenzellig geschäumt, schubfest mit dem Stahlblech verbunden.

Außen verzinktes Stahltprofilblech 0,6 bzw. 0,5 mm, Zinkschicht 275 g/m², mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Standardfarben lt. Farbspektrum Basic, mit abziehbarer Spezialschutzfolie.

Innen (Raumseite) verzinktes Stahlblech 0,5 mm, Zinkschicht 275 g/m², leicht profiliert, mit 25 µm Polyesterbeschichtung; Farben lt. Datenblatt, eingeschränkte Profilwahl, mit abziehbarer Spezialschutzfolie.

| Kernstärke: | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-Wert W/m²K n. EN 14509: | 0,479 | 0,377 | 0,307 | 0,227 | 0,181 | 0,151 | 0,129 | 0,120 | 0,113 | 0,106 | 0,100 | 0,90 | 0,082 | 0,072 |

Baubreite: Standard 1100 mm, auf Anfrage 1000 mm

# Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse Bs1d0, schwer entflammbar nationale und internationale Prüfungen, BRUCHAPaneel® ist FM zertifiziert.

# Das BRUCHAPaneel® ist lt. DIBT bauaufsichtlich zugelassen.

Das BRUCHAPaneel® ist seitens C2C zertifiziert.

Das BRUCHAPaneel® ist bei der ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft) und im dgnb Navigator gelistet.

Das BRUCHAPaneel® ist BES 6001 zertifiziert – assessment score - very good

# Nut-Feder-Stecksystem, ab Dicke 100 mm im Labyrinthstecksystem ausgeführt.

Die integrierte Dichtung (Kern 40-14 0mm) gewährleistet eine bestmögliche Dichtheit gegen Wind, die Paneele werden passgenau und wärmebrückenfrei miteinander verbunden.

Ab 150 mm keine Dichtung, passgenau gefräst.

Im Einheitspreis sind die Edelstahlschrauben samt Dichtscheiben entsprechend der jeweiligen Unterkonstruktion einzukalkulieren.

# Technische Daten

Elementlängen max.   	________ mm

Baubreite                    	________ mm

Dämmdicke                	________ mm

Farbe der Außenschale RAL	________

Farbe der Innenschale RAL	________

U-Wert in W/(m²K)             	________

# Statische Merkmale

max. Riegelabstand

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

__ Feld-System = __________ m

festgelegte max. Winddrucklast   ______ kN/m²

festgelegte max. Windsoglast      ______ kN/m²