m² Lieferung und Montage von

# BRUCHAPaneel® Dachlichtplatte

System Brucha PUR-Dach „DP-L“

Einbau ohne Systemwechsel des BRUCHAPaneel PUR Dach – DP möglich. Hohe Festigkeit durch doppelschalige Lichtstegplatten aus Polycarbonat. Gittereinlage zur Durchsturzsicherheit, Lichtdurchlässigkeit 70 %, UV Beständig, max. Länge vom First 7 m

| Kernstärke: | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtdicke inkl. Trapez: | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 182 | 202 |
| U-Wert W/m²K rechn. ermittelt: | 0,81 | 0,73 | 0,73 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |

Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse B schwer entflammbar.

Einzigartiges Brucha DREIFACH-DICHTUNGSSYSTEM für optimalen Kondensatschutz und Gebäudeabschluss.

Im Einheitspreis sind die Edelstahlschrauben samt Dichtscheiben entsprechend der jeweiligen Unterkonstruktion einzukalkulieren. Zusätzlich sind für die Stoßüberlappung Schrauben 4,8x19 mm alle

30 cm vorzusehen.

# Technische Daten

Elementlängen max.   	________ mm

Baubreite                    	1000         mm

Sickenhöhe                 	42             mm

Dämmdicke                	________ mm

Gesamtdicke, Type D  	________ mm

Farbe der Oberschale RAL	________

U-Wert in W/(m²K)             	________

Lichtbandlänge	________ mm

Schleppblech	________ mm